## Slide 1: Введение в компьютерные сети. Модель OSI. Стэк протоколов TCP/IP. Уровень сетевых интерфейсов.

## Slide 2: Передача данных
Устройство 1
Устройство 2
Среда передачи
Сигналы (данные)

## Slide 3: Виды связи. Simplex
Устройство 1
Устройство 2
Simplex – односторонняя связь.
Примеры:
Теле- и радиовещание.
Передача данных от спутников GPS.

## Slide 4: Виды связи. Half-duplex
Устройство 1
Устройство 2
Half-duplex – двусторонняя связь, но в один момент времени может передавать только одно устройство.
Примеры:
Общение по рации, когда можно либо слушать канал, либо, нажав кнопку, передавать в него.
Устройство 1
Устройство 2

## Slide 5: Виды связи. Full-duplex
Устройство 1
Устройство 2
Full-duplex – двусторонняя передача, оба устройства могут одновременно вести передачу.
Примеры:
Разговор по телефону.

## Slide 6: Виды связи. Unicast
Unicast – передача данных единственному адресату.

## Slide 7: Виды связи. Broadcast
Broadcast – широковещательная передача данных всем адресатам.

## Slide 8: Виды связи. Multicast
Multicast – передача данных группе адресатов.

## Slide 9: Виды сетей в зависимости от географического охвата.
LAN (Local area network) – локальная сеть, объединяет небольшое количество устройств на ограниченной территории (до нескольких сотен метров).
MAN (Metropolitan Area Network) – городская сеть, объединяет большое количество устройств в пределах города (обычно до 50 км).
WAN (Wide Area Network) – глобальная сеть, объединяет большое кол-во устройств по всему миру.

## Slide 10: Протяженность
Название | Протяженность | Расположение
Персональная | 1 м | На столе
Локальная | 10 м – 1 км | Комната, здание, кампус
Муниципальная | 10 км | Город
Глобальная | 100 – 1000 км | Страна, континент
Объединение сетей | 10 000 км | Весь мир

## Slide 11: Виды коммутации. Коммутация каналов.
А
Б
В
Г
Д
В сети с коммутацией каналов между двумя конечными устройствами устанавливается физический канал.
Пример: телефонная сеть.

## Slide 12: Виды коммутации. Коммутация пакетов.
А
Б
Г
Д
В сети с коммутацией пакетов информация от каждого устройства делится на небольшие пакеты и эти пакеты передаются по одним и тем же физическим каналам.
Пример: компьютерные сети.

## Slide 13: Абстракции для описания сетевого взаимодействия
Сложности построения сетей
Многообразие оборудования и программного обеспечения
Надёжность
Развитие сети
Распределение ресурсов
Качество обслуживания
Безопасность
Решение:
Декомпозиция на отдельные подзадачи
Шаблон «Уровни»
Ввод единых стантартов (OSI, TCP/IP)

## Slide 14: Стандарты
На раннем этапе развития сетей (60-70 годы) стандартизации не было
Оборудование разных производителей не могло взаимодействовать по сети
Несовместимость сетевого оборудования
Несовместимость программного обеспечения
Разные протоколы
Решение - стандарты

## Slide 15: Эталонные модели организации сетей
Модель взаимодействия открытых систем (ISO OSI)
Юридический стандарт международной организации стандартизации ISO
7 уровней, протоколы не входят в модель
Хорошая теоретическая проработка
На практике не используется
Модель TCP/IP
Фактический стандарт на основе популярного стека протоколов TCP/IP
4 уровня
Протоколы TCP/IP широко используются на практике
Основа интернет

## Slide 16: Декомпозиция: шаблон «Уровни»
Уровень 4
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 1
Среда передачи данных
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уровень 4
Компьютер 1
Компьютер 2

## Slide 17: Базовые понятия для каждого уровня
Сервис – описывает какие функции реализует уровень
Интерфейс – набор примитивных операций, которые нижний уровень предоставляет верхнему
Протокол – правила и соглашения, используемые для связи уровня N одного компьютера с уровнем N другого компьютера
Уровень N
Уровень N
Протокол уровня N
Интерфейс
уровня N
Интерфейс
уровня N - 1
Notes: .

## Slide 18: Базовые понятия для каждого уровня
Уровень N
Уровень N
Протокол уровня N
Интерфейс
уровня N
Интерфейс
уровня N - 1
Сервис – что делает уровень
Протокол – как уровень это делает
Интерфейс – как получить доступ к сервису уровня

## Slide 19: Инкапсуляция
Инкапсуляция:
Включение сообщения вышестоящего уровня в сообщение нижестоящего уровня
Сообщение: заголовок + данные + концевик
Уровень 3
Уровень 2
Уровень 1
Компьютер 1
Компьютер 2

## Slide 20: Инкапсуляция
Инкапсуляция:
Включение сообщения вышестоящего уровня в сообщение нижестоящего уровня
Сообщение: заголовок + данные + концевик
Уровень 3
Уровень 2
Уровень 1
Компьютер 1
Компьютер 2

## Slide 21: Инкапсуляция
Инкапсуляция:
Включение сообщения вышестоящего уровня в сообщение нижестоящего уровня
Сообщение: заголовок + данные + концевик
Уровень 3
Уровень 2
Уровень 1
Компьютер 1
Компьютер 2

## Slide 22: Инкапсуляция
Инкапсуляция:
Включение сообщения вышестоящего уровня в сообщение нижестоящего уровня
Сообщение: заголовок + данные + концевик
Уровень 3
Уровень 2
Уровень 1
Компьютер 1
Компьютер 2

## Slide 23: Инкапсуляция
Инкапсуляция:
Включение сообщения вышестоящего уровня в сообщение нижестоящего уровня
Сообщение: заголовок + данные + концевик
Уровень 3
Уровень 2
Уровень 1
Компьютер 1
Компьютер 2

## Slide 24: Инкапсуляция
Инкапсуляция:
Включение сообщения вышестоящего уровня в сообщение нижестоящего уровня
Сообщение: заголовок + данные + концевик
Уровень 3
Уровень 2
Уровень 1
Компьютер 1
Компьютер 2

## Slide 25: Модель OSI и TCP/IP
Прикладной
Представления
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Физический
Прикладной
Транспортный
Интернет
Канальный
Сетевых интерфейсов
Модель OSI
Модель TCP/IP
Модель OSI определяет:
Какие уровни должны быть в сети
Какие функции должны выполняться на каждом уровне
Модель OSI используется в качестве «общего языка» для описания разных сетей
Модель TCP/IP описывает, как нужно строить сети на основе разных технологий, чтобы в них работал стек TCP/IP
TCP/IP – протоколы, основа Интернет
Протоколы широко применяются.
Ограниченная модель, подходит только для описания сетей на основе стека TCP/IP
Хорошая теоретическая проработка

## Slide 26: Физический уровень
Передача битов по физическому каналу связи
Не вникает в смысл передаваемой информации
Задача: Как представить биты информации в виде сигналов, передаваемых по среде

## Slide 27: Канальный уровень
Передача сообщений по каналу связи
Определение начала/конца сообщения в потоке бит
Обнаружение и коррекция ошибок
В широковещательной сети:
  Управление доступом к среде передачи данных
  Физическая адресация

## Slide 28: Транспортный уровень
Обеспечивает передачу данных между процессами на хостах
Управление надежностью:
  Может предоставлять надежность выше, чем у сети
  Наиболее популярный сервис – защищенный от ошибок канал с гарантированным порядком следования сообщений
  Сквозной уровень
  Сообщения доставляются от источника адресату
  Предыдущие уровни используют принцип звеньев цепи

## Slide 29: Сетевой уровень
Объединяет сети, построенные на основе разных технологий
Задачи:
  Создание составной сети, согласование различий в сетях
  Адресация (сетевые или глобальные адреса)
  Определение маршрута пересылки пакетов в составной сети (маршрутизация)

## Slide 30: Сеансовый уровень
Позволяет устанавливать сеансы связи
Задачи:
  Управление диалогом (очерёдность передачи сообщений)
  Управление маркерами (предотвращение одновременного выполнения критичной операции)
  Синхронизация (метки в сообщениях для возобновления передачи в случае сбоя)

## Slide 31: Уровень представления
Обеспечивает согласование синтаксиса и семантики передаваемых данных
  Форматы представления символов
  Форматы чисел
Шифрование и дешифрование
Пример:
  Transport Layer Security (TLS) / Secure Sockets Layer (SSL)

## Slide 32: Прикладной уровень
Набор приложений, полезных пользователям:
  Гипертекстовые Web-страницы
  Социальные сети
  Видео и аудио связь
  Электронная почта
  Доступ к разделяемым файлам
  и многое другое

## Slide 33: Единицы передаваемых данных
Уровень | Название единицы
Прикладной (Application) | Сообщение (PDU)
Представления (Presentation) | Сообщение (PDU)
Сеансовый (Session) | Сообщение (PDU)
Транспортный (Transpot) | Сегмент/Дейтаграмма (segment/datagram)
Сетевой (Networking) | Пакет (Packet)
Канальный (Data Link) | Кадр (Frame)
Физический (Physical) | Бит (Bit)

## Slide 34: Сетевое оборудование
Уровень модели OSI | Оборудование
Сетевой | Маршрутизатор
Канальный | Коммутатор, точка доступа
Физический | Концентратор

## Slide 35: Пятиуровневая модель «OSI + TCP/IP»
Физический
Прикладной
Транспортный
Сетевой
Канальный

## Slide 36: Стек протоколов TCP/IP
Ethernet
Wi-Fi
DSL
IP
TCP
UDP
HTTP
SMTP
DNS
FTP
ICMP
Сетевых интерфейсов
Сетевой
Транспортный
Прикладной
DHCP
ARP

## Slide 37: Физический уровень

## Slide 38: Место в модели OSI
Сервис:
Передача потока бит по среде передачи данных
Не вникает в смысл передаваемой информации
Единица передачи информации - бит
Прикладной
Представления
Сеансовый
Транспортный
Сетевой
Физический
Канальный

## Slide 39: Представление сигналов
Задача физического уровня
Как представить биты информации в виде сигналов, передаваемых по среде

## Slide 40: Представление сигналов
Задача физического уровня
Как представить биты информации в виде сигналов, передаваемых по среде

## Slide 41: Представление сигналов
Задача физического уровня
Как представить биты информации в виде сигналов, передаваемых по среде

## Slide 42: Модель канала связи
Характеристики канала связи
Пропускная способность (бит/с)
Задержка
Количество ошибок
Типы каналов связи
Симплексный, дуплексный, полудуплексный
Отправитель
Получатель
Канал связи
Сообщение

## Slide 43: Среды передачи данных
Кабель
Телефонный кабель (“лапша”)
Коаксиальный кабель
Витая пара
Оптический кабель
Провода электропитания 220В
Беспроводные технологии
Радиоволны
Инфракрасное излучение
Спутниковые каналы
Беспроводная оптика (лазеры)

## Slide 44: Витая пара

## Slide 45: Оптический кабель

## Slide 46: Радиоволны
Особенности беспроводной среды
Сигнал передается по нескольким направлениям
Может быть много приемников информации
Несколько источников сигнала искажают друг друга и требуют координации работы
Сотовая связь
GSM – 900 МГц
Требуется лицензирование
Wi-Fi
2,4 ГГц и 5 ГГц
Не требуется лицензирование
Другие приборы также работают на этой частоте

## Slide 47: Ошибки в каналах связи
Среда передачи данных | Частота возникновения ошибок
Оптические кабели | Очень редко
Медные кабели | Редко
Радиоволны | Часто

## Slide 48: Представление информации
Прямоугольные импульсы
Представление информации – кодирование (baseband modulation)
Медные провода
t
Синусоидальные волны
Представление информации – модуляция (passband modulation)
Оптоволокно, беспроводная среда
t

## Slide 49: Итоги
Физический уровень
Передача потока бит по среде передачи данных
Среда передачи данных
Медные кабели
Оптические кабели
Радиоволны
Характеристики каналов связи
Пропускная способность
Задержка
Количество ошибок

## Slide 50
Канальный уровень

## Slide 51
Место в модели OSI
Физический
Канальный
Сетевой
Транспортный
Сеансовый
Представления
Прикладной
Передача сообщений по каналам связи – кадров (frame)
Определение начала/конца кадра в потоке бит
Обнаружение и коррекция ошибок
Множественный доступ к каналу связи:
Адресация
Согласованный доступ к каналу

## Slide 52
Работа с кадрами
Физический уровень передает поток бит
Как выделить в этом потоке отдельные сообщения – кадры?

## Slide 53
Формирование кадра
Пакет
Пакет
Заголовок
Концевик
Пакет
Заголовок
Концевик
Пакет
Хост 1
Хост 2
Сетевой
Канальный
Физический

## Slide 54
Указатель количества байт
Вставка байтов (byte stuffing)
Вставка битов (bit stuffing)
Средства физического уровня
Методы выделения кадров

## Slide 55
В начале каждого кадра указывается его длина в байтах
Просто в реализации и удобно в использовании
Указатель количества байт

## Slide 56
Начало и конец каждого кадра отмечаются специальными последовательностями байтов или бит
Протокол HDLC - ASCII символы:
DLE STX – начало кадра
DLE ETX – конец кадра
Escape последовательность в данных – DLE
Протокол PPP – биты:
01111110 начало и конец кадра
В данных после пяти последовательных 1 добавлялся 0
Вставка байтов и битов

## Slide 57
Преамбула (классический Ethernet)
Длина 8 байт
Первые 7 байт: 10101010
Последний байт: 10101011 (ограничитель начала кадра)
Передача неиспользуемых символов избыточного кода (Fast Ethernet)
Начало кадра – пара символы J (11000) и K (10001)
Конец кадра – символ T (01101)
Средства физического уровня

## Slide 58
Обнаружение ошибок
Контрольная сумма
Исправление ошибок
Коды исправляющие ошибки (с избыточной информацией)
Позволяют обнаруживать и исправлять ошибки
Повторная отправка данных
Если в кадре обнаружена ошибка, его можно отправить заново
Повторная отправка кадра, который не дошел до получателя
Обнаружение и исправление ошибок

## Slide 59
Повторная отправка
Отправитель
Получатель
Сообщение

## Slide 60
Повторная отправка
Отправитель
Получатель
Сообщение
Подтверждение

## Slide 61
Повторная отправка
Отправитель
Получатель
Сообщение
Подтверждение
Сообщение

## Slide 62
Повторная отправка
Отправитель
Получатель
Сообщение
Подтверждение
Сообщение

## Slide 63
Повторная отправка
Отправитель
Получатель
Сообщение
Подтверждение
Сообщение
Сообщение

## Slide 64
Повторная отправка
Отправитель
Получатель
Сообщение
Подтверждение
Сообщение
Сообщение
Подтверждение

## Slide 65
Остановка и ожидание
Отправитель посылает кадр и останавливается
Получатель отправляет подтверждение
Отправитель посылает новый кадр
Скользящее окно
Отправитель посылает несколько кадров один за другим, не дожидаясь подтверждения
Количество кадров, которое можно отправить, называется размером окна
Получать подтверждает получение кадров
Отправитель посылает новую порцию кадров
Методы повторной отправки

## Slide 66
Какой подход лучше использовать?
Обнаружение ошибок
Исправление ошибок
Повторная отправка данных
На каком уровне модели OSI?
Каналы связи с редкими ошибками – верхние уровни
Каналы связи с частыми ошибками – канальный уровень
Обнаружение и исправление ошибок
Физический
Канальный
Сетевой
Транспортный
Сеансовый
Представления
Прикладной
?
?
?
?
?
?

## Slide 67
Модель OSI разрабатывалась для каналов связи точка-точка
Последовательные линии связи для соединения больших компьютеров
Когда получили распространение разделяемые каналы связи, модель пришлось изменить
Множественный доступ к каналам
Канальный
Подуровень управления логическим каналом
(Logical Link Control, LLC)
Подуровень управления доступом к среде
(Media Access Control, MAC)

## Slide 68
Подуровень управления логическим каналом (LLC)
Отвечает за передачу данных (создание кадров, обработка ошибок и т.д.)
Общий для разных технологий
Подуровень управления доступом к среде (MAC):
Совместное использование разделяемой среды
Адресация
Специфичный для разных технологий
Не является обязательным
Подуровни канального уровня

## Slide 69
Мультиплексирование
Передача данных разных протоколов (IP, ARP, ICMP) на уровень MAC
Управление потоком:
Предотвращение «затопления» медленного получателя быстрым отправителем
Услуги подуровня LLC

## Slide 70
Данные искажаются, если несколько компьютеров передают одновременно
Коллизия
Управление доступом:
Обеспечение использования канала только одним отправителем
Методы управления доступом:
Рандомизированный – из N компьютеров выбирается один с вероятностью 1/N. (Ethernet, Wi-Fi).
На основе правил использования. (Token Ring).
Множественный доступ к каналу

## Slide 71
Ethernet
Wi-Fi
Token Ring
FDDI
ATM
100VG-AnyLAN
Технологии канального уровня

## Slide 72
Канальный уровень – второй уровень модели OSI
Передача сообщений по каналам связи – кадров
Обнаружение и исправление ошибок
Два подуровня
  Управления логическим каналом (LLC)
  Управления доступом к среде (MAC)
Технологии канального уровня:
  Ethernet, Wi-Fi (современные)
  Token Ring, FDDI, ATM, 100VG-AnyLAN (устаревшие)
Итоги

## Slide 73: Документы RFC
RFC 793 – протокол TCP
RFC 791 – протокол IP
RFC 826 – протокол ARP
RFC 792 – протокол ICMP
RFC 2131 – протокол DHCP
Документы RFC доступны бесплатно
https://tools.ietf.org/rfc/index

## Slide 74
Вам нужно взять объект, систему или ошибку от 5 примеров. Нужно подставить к 1 из уровней модели OSI. В дз отправить ссылку на репозиторий
ДЗ